PROJET CONSTRUCTION ECOLOGIQUE A  AX LES THERMES

(ESPACE « MIEUX ETRE » et RESIDENCE)

Sur emplacement de 135 m2 environ en bordure de la  RN20*

entre gare et centre ville actuellement occupé par garage bois

CONCOURS SUR ESQUISSE - APS

CAHIER DES CHARGES

I Objectifs – Programme et contraintes

II Rendu demandé

III Conditions et Suite

IV  Solution suggérée par le Maître d’Ouvrage

ANNEXE :   Données techniques et urbanistiques

* Déviation prévue d’ici deux ans

I OBJECTIFS – PROGRAMME ET CONTRAINTES

Objectifs bâtiment:

Au delà de ses fonctions (cf : composition ci-dessous) il devra être un :

- Bâtiment « écologique » c'est-à-dire avec bois, paille, terre, pierres (locales si possible), matériaux récupérés, bioclimatique et ventilation naturelle,  faible consommation (passif pour pièces principales), poêle de masse intégré ?, panneaux solaire et photovoltaïque ?,  énergie renouvelable au maximum, sain, sans ondes, coût optimum (autour de 250 000 Euros TTC)

- Bâtiment à « fort ?» taux énergétique, formes « organiques »..

- Bâtiment pédagogique et « démonstratif » ?

*les matériaux et ouvrages devront être visibles..

*l’ensemble de la démarche : conception et réalisation devra être valorisée (exposition affichée à terme)

Composition :

Rez de Chaussée :

* Petit espace vestiaire

* Salle de stage, rencontre, danse (supplément restauration) (6 tables de massages – projection video..)

Contraintes : lumière naturelle, éclairage indirect, acoustique, ventilation naturelle, desserte directe  par cuisine (bar), voûte nubienne ?

Minimum : 12X3 m2 + bar

* Petit espace restauration – ouverture vers l’extérieur (terrasse avec terrain pour composteur, rangements, silo à granulets bois?.. )

(10 tables de 0.6X0.6), soit (0.6 + 0.8)2 X10= 28 m2 + desserte (5 m2)

* Cuisine : 9 m2 + 10 m2 rangement et toilette (1 lavabo + 1WC  handicapé)

Etage 1

* Salle annexe plus petite sera utilisée hors hiver (mêmes contraintes mais pas de desserte cuisine ni de voûte, ni de chauffage et d’isolation performante (BBC)) avec un petit local rangement

*  Lavabos – WC (2) – douches (3) desservent les 2 salles et les appartements (au moins celui de l’étage)

* Petit appartement  T1

Dernier étage (sous pente)

- Grand T1 (ouT2)

II   RENDU DEMANDE POUR L’ESQUISSE

Les architectes et leurs equipes sont invités à présenter leur projet sous la forme suivante :

1. Un dossier papier format A3 horizontal comprenant les pièces graphiques suivantes :

- Urbanisme et architecture :

- un plan de masse à l'échelle de 1/50ème

- des photomontages démontrant l’insertion du projet au contexte urbain en se servant des 2 photos : depuis la RN20, du trottoir en face , le cas echéant avec des croquis de mise en situation et d'ambiance

- Bâtiment :

- un plan des niveaux et des façades à l'échelle de 1/50ème

- une coupe transversale et  coupe longitudinale

- des plans ou croquis de détails utiles à la compréhension des spécificités du projet et de leur fonctionnement.

2. Un dossier papier format A4 vertical comprenant :

- une note de présentation  décrivant le parti choisi, les options proposées pour répondre aux objectifs du bâtiment et aux contraintes avec résumé en 15 lignes maxi.

- une notice technique spécifique présentant les performances thermiques en confort d’hiver et d’été.

- une évaluation financière des  coûts d’investissement (par postes), et des coûts de fonctionnement (chauffage et ECS..)

3. Un panneau format A0 reprenant l’ensemble des graphiques et des résumés des pièces écrites avec mention de l’équipe Maître d’Oeuvre

4. Un format numérique des éléments précédents (DVD ou CD) :

- enregistrement séparé de chacun des éléments graphiques en format TIFF avec une définition de 300 dpi minimum.

- textes en format .doc (Word)

- panneau au format A0 en format pdf (300 dpi)

III CONDITIONS ET SUITES

L’ensemble des dossiers, documents, CD.. devront être adressés avant le 30 avril 2011 à

Jean Paul Gleizes

Impasse de la mairie

11570 CAZILHAC

Tel : 0468798975

jeanpaul.gl@free.fr

Dans la mesure ou le dossier sera complet et pertinent il sera versé une rétribution fixée forfaitairement à

2500 Euros

Le projet retenu pourra faire l’objet d’ajustements demandés par le Maître d’ouvrage qui déposera un certificat d’urbanisme opérationnel.

Le certificat obtenu le cabinet d’architecture devra poursuivre les études, établir le dossier de permis de construire (cela dans les trois mois suivants l’obtention du CU), puis le projet de conception générale (les DCE)

Pour ces missions il indiquera la hauteur de ses renumerations.

Le cabinet d’architecture ne sera pas forcement missionné pour les prestations suivantes.

Il pourra être néanmoins sollicité pour des prestations supplémentaires ponctuelles.

Nota : Le maître d’ouvrage s’entourera d’avis de différents acteurs de la construction écologique, du développement personnel et d’une restauratrice de ses connaissances.

Il pourra s’occuper de certaines missions annexes notamment

faisant appel à des prestataires locaux.

IV   SOLUTION SUGGEREE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

La configuration des lieux milite pour  l’édification d’un bâtiment « signal » (cote Nord -ouest) avec des formes rondes et prolongé au sud est par le bâtiment existant rénové (partie en bois apparent pour contraste ?)

Bâtiment inspiré de l’art nouveau et isolé en paille.

Montage photo :

façade d’un bâtiment art nouveau à positionner en façade rue :

|  | RDC 1er Etage 2e Etage Plans des niveaux (echelle 1/200environ) |
| --- | --- |